Система коррекции магнитного поля У-70

(управление через микроконтроллеры)

Клименков Е.В.

Создано: 27.06-26.12.03

Исправлено: 03-08.09.04, 29.10.04

# Таблицы физических параметров в Базе Данных

Содержание:

Оглавление

Таблицы физических параметров в Базе Данных	1

Вывод физических параметров	2

Список вывода для каждого режима	2

Список вывода для всех режимов	3

Определение физических параметров	5

Описание источников тока – характеристики (new)	5

Описание источников тока - размещение (new)	6

Определение ресинхронизации (old, new)	6

Таймирование (old, new)	7

Управляющие матрицы (old, new)	7

Управляющие функции (old, new)	8

Выходные функции (old, new)	8

Измеренные функции (new)	9

Измерение состояния – все микроконтроллеры, все источники (new)	9

## Вывод физических параметров

### Список вывода для каждого режима

M_PM_COR_MC_REG		MAIN-таблица: P=8, T=100, 32 параметра

| Управляющие функции Состояние подсистемы Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Управляющие функции для каждой цепи Plane Tuple Name Tuple Name 1-8 1 K1 11 K11 1-8 2 K2 12 K12 1-8 3 K3 13 K13 1-8 4 K4 14 K14 1-8 5 K5 15 K15 1-8 6 K6 16 K16 1-8 7 K7 17 K17 1-8 8 K8 18 K18 1-8 9 K9 19 K19 1-8 10 K10 20 K20 | Выходные функции Состояние подсистемы Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Выходные функции для каждого канала Plane Tuple Name Tuple Name 1-8 41 K1 51 K11 1-8 42 K2 52 K12 1-8 43 K3 53 K13 1-8 44 K4 54 K14 1-8 45 K5 55 K15 1-8 46 K6 K16 1-8 47 K7 57 K17 1-8 48 K8 58 K18 1-8 49 K9 K19 1-8 50 K10 K20 1-8 56,59,60 Res. |
| --- | --- |

| Таймирование Состояние подсистемы Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Plane Tuple Name Tuple Name 1-8 61 K1 71 K11 1-8 62 K2 72 K12 1-8 63 K3 73 K13 1-8 64 K4 74 K14 1-8 65 K5 75 K15 1-8 66 K6 76 K16 1-8 67 K7 77 K17 1-8 68 K8 78 K18 1-8 69 K9 79 K19 1-8 70 K10 80 K20 | Значение поля Состояние подсистемы Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Значение поля Plane Tuple Name Tuple Name 1-8 81 K1 91 K11 1-8 82 K2 92 K12 1-8 83 K3 93 K13 1-8 84 K4 94 K14 1-8 85 K5 95 K15 1-8 86 K6 K16 1-8 87 K7 97 K17 1-8 88 K8 98 K18 1-8 89 K9 K19 1-8 90 K10 K20 1-8 96,99,100 Res. |
| --- | --- |

| Резерв Plane Tuple 1-8 21-40 |  |
| --- | --- |

Перейти к оглавлению

### Список вывода для всех режимов

M_PM_COR_MC_NOREG	MAIN-таблица: P=1, T=200, 32 параметра

| Управляющие функции для связанных режимов Состояние подсистемы Номер базового режима Номера связанных режимов Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Управл. функции для каждой цепи Plane Tuple Name Tuple Name 1 1 K1 11 K11 1 2 K2 12 K12 1 3 K3 13 K13 1 4 K4 14 K14 1 5 K5 15 K15 1 6 K6 16 K16 1 7 K7 17 K17 1 8 K8 18 K18 1 9 K9 19 K19 1 10 K10 20 K20 | Выходные функции для связанных режимов Состояние подсистемы Номер базового режима Номера связанных режимов Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Выходные функции для каждого канала Plane Tuple Name Tuple Name 1 41 K1 51 K11 1 42 K2 52 K12 1 43 K3 53 K13 1 44 K4 54 K14 1 45 K5 55 K15 1 46 K6 K16 1 47 K7 57 K17 1 48 K8 58 K18 1 49 K9 K19 1 50 K10 K20 1 56,59,60 Res. |
| --- | --- |

| Таймирование для связанных режимов Состояние подсистемы Номер базового режима Номера связанных режимов Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Plane Tuple Name Tuple Name 1 61 K1 71 K11 1 62 K2 72 K12 1 63 K3 73 K13 1 64 K4 74 K14 1 65 K5 75 K15 1 66 K6 76 K16 1 67 K7 77 K17 1 68 K8 78 K18 1 69 K9 79 K19 1 70 K10 80 K20 | Значение поля для связанных режимов Состояние подсистемы Номер базового режима Номера связанных режимов Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Значение поля Plane Tuple Name Tuple Name 1 81 K1 91 K11 1 82 K2 92 K12 1 83 K3 93 K13 1 84 K4 94 K14 1 85 K5 95 K15 1 86 K6 K16 1 87 K7 97 K17 1 88 K8 98 K18 1 89 K9 K19 1 90 K10 K20 1 96,99,100 Res. |
| --- | --- |

| Управляющие матрицы Состояние подсистемы Название цепей коррекции Управляющая матрица Plane Tuple Name Tuple Name 1 21 K1 31 K11 1 22 K2 32 K12 1 23 K3 33 K13 1 24 K4 34 K14 1 25 K5 35 K15 1 26 K6 K16 1 27 K7 37 K17 1 28 K8 38 K18 1 29 K9 K19 1 30 K10 K20 1 36,39,40 Res. | Описание источников тока Состояние подсистемы … Plane Tuple Name Tuple Name 1 121 K1 131 K11 1 122 K2 132 K12 1 123 K3 133 K13 1 124 K4 134 K14 1 125 K5 135 K15 1 126 K6 136 K16 1 127 K7 137 K17 1 128 K8 138 K18 1 129 K9 139 K19 1 130 K10 140 K20 |
| --- | --- |

| Копирование данных горячих копий между режимами Номера копий Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Значения магнитного поля Управляющие функции Выходные функции Plane Tuple Name Tuple Name 1 161 K1 171 K11 1 162 K2 172 K12 1 163 K3 173 K13 1 164 K4 174 K14 1 165 K5 175 K15 1 166 K6 176 K16 1 167 K7 177 K17 1 168 K8 178 K18 1 169 K9 179 K19 1 170 K10 180 K20 | Измеренные токи (подробно) Состояние подсистемы Временные точки от B0 Длительности Временные точки от КС1 Измеренные токи Plane Tuple Name Tuple Name 1 101 K1 111 K11 1 102 K2 112 K12 1 103 K3 113 K13 1 104 K4 114 K14 1 105 K5 115 K15 1 106 K6 116 K16 1 107 K7 117 K17 1 108 K8 118 K18 1 109 K9 119 K19 1 110 K11 120 K20 |
| --- | --- |

| Состояние ИП и МС для каждого участка Состояние подсистемы Имя ИП Суммарное значение битов состояния Управление Готовность Защита (Аварийное отключение) Щелевой контроль Суммарное значение состояния МС 24 бита состояния МС Plane Tuple Name Tuple Name 1 141 K1 151 K11 1 142 K2 152 K12 1 143 K3 153 K13 1 144 K4 154 K14 1 145 K5 155 K15 1 146 K6 156 K16 1 147 K7 157 K17 1 148 K8 158 K18 1 149 K9 159 K19 1 150 K10 160 K20 | Состояние ИП, МС (кратко) Состояние подсистемы K1: Состояние ИП, МС … K16: Состояние ИП, МС Plane Tuple Name 1 181 |
| --- | --- |
|  | Ресинхронизация Состояние подсистемы Время события КС1 Длительность 1-го вектора Длительность 32-го вектора Суммарная длительность 3-32 векторов Plane Tuple Name 1 182 |
|  | Резерв Plane Tuple 1 183-200 |

Перейти к оглавлению

## Определение физических параметров

### Описание источников тока – характеристики (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- Значение щели,А

- Максимально допустимый ток ИП, А

- Максимальная скорость нарастания тока ИП, А/мсек

- Максимальная скорость спада тока ИП, А/мсек

- Шкала ИП (семафор для алгоритма)

- Коэффициент преобразования “значение-ток”, используется при управлении

  - “значение” – результат алгоритма (развязка цепей коррекции по ИП)

- Коэффициент преобразования “ток-вольт”, используется при управлении

- Коэффициент преобразования “код-ток”, используется при измерении

- Коэффициент преобразования “код-параметр 2”, используется при измерении

- Резерв

M_PP_COR_MC_DESC_PS	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=240

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | double | 1-10 | 8 | K1 | 71-80 | 8 | K8 | 141-150 | 2 | K15 |
| 1 | double | 11-20 | 8 | K2 | 81-90 | 12 | K9 | 151-160 | 1 | K16 |
| 1 | double | 21-30 | 8 | K3 | 91-100 | 8 | K10 | 161-170 | 8 | K17 |
| 1 | double | 31-40 | 16 | K4 | 101-110 | 2 | K11 | 171-180 | 8 | K18 |
| 1 | double | 41-50 | 16 | K5 | 111-120 | 1 | K12 | 181-190 | 2 | K19 |
| 1 | double | 51-60 | 12 | K6 | 121-130 | 1 | K13 | 191-200 | 2 | K20 |
| 1 | double | 61-70 | 12 | K7 | 131-140 | 2 | K14 | 201-240 | 16 | Res. |

M_PD_COR_MC_DESC_PS	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=16, A=240

- кол. атрибутов:		240

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	30 720

- размер таблицы :		92 160

Перейти к оглавлению

### Описание источников тока - размещение (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- Номер логического канала

- Имя Цепи, cmt=50,51

- Полярность цепи, stat=12 (single/double/pseudo-double)

- Номер стойки ИП

- Номер ИП

- Полярность ИП, stat=12 (+/-)

- Номер МС в BC

- Номер BC в EC

- Номер EC (4,5,2,6,7, BC MIL 2)

- Работа цепи, stat=1 (off/on)

M_PP_COR_MC_DESC_EC	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=240

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | 1-10 | 8 | K1 | 71-80 | 8 | K8 | 141-150 | 2 | K15 |
| 1 | char | 11-20 | 8 | K2 | 81-90 | 12 | K9 | 151-160 | 1 | K16 |
| 1 | char | 21-30 | 8 | K3 | 91-100 | 8 | K10 | 161-170 | 8 | K17 |
| 1 | char | 31-40 | 16 | K4 | 101-110 | 2 | K11 | 171-180 | 8 | K18 |
| 1 | char | 41-50 | 16 | K5 | 111-120 | 1 | K12 | 181-190 | 2 | K19 |
| 1 | char | 51-60 | 12 | K6 | 121-130 | 1 | K13 | 191-200 | 2 | K20 |
| 1 | char | 61-70 | 12 | K7 | 131-140 | 2 | K14 | 201-240 | 16 | Res. |

M_PD_COR_MC_DESC_EC	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=16, A=240

- кол. атрибутов:		240

- тип атрибутов:		char

- длина атрибутов:	1

- размер плоскости:	3 840

- размер таблицы :		11 520

Перейти к оглавлению

### Определение ресинхронизации (old, new)

M_PP_COR_SYNC		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=10

- new - выделено

| Plane | Tuple | Type | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | double | 1 | Время Start, мсек |
| 1 | 2 | double | 1 | Время КС1, мсек |
| 1 | 3 | double | 1 | Длительность 1-го вектора, мсек |
| 1 | 4 | double | 1 | Длительность последнего вектора, мсек |
| 1 | 5 | double | 1 | Суммарная длительность КС1…последний, мсек |
| 1 | 6 | double | 1 | Время КС1, мсек |
| 1 | 7 | double | 1 | Длительность 1-го вектора, мсек |
| 1 | 8 | double | 1 | Длительность последнего вектора, мсек |
| 1 | 9 | double | 1 | Суммарная длительность КС1…последний, мсек |
| 1 | 10 | double | 1 | reserve |

M_PD_COR_SYNC		DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=1, A=10

- кол. атрибутов:		10

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	80

- размер таблицы :		240

Перейти к оглавлению

### Таймирование (old, new)

- для каждого режима (управление, выходные функции), Values=N1

- для связанных режимов (управление, выходные функции), Values=N1

- для текущего режима (измеренные функции подробно), Values=N2

Содержание для каждого участка коррекции (кроме 19, 20):

- Time from B0 [msec]

- Length [msec]

- Time from KS1 [msec]

- reserve

- Field [Gs]

M_PP_COR_TIME		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=8, T=100

M_PP_COR_TIME_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=100

M_PP_COR_TIME_M	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=100

| Plane | Type | Tuple | Vaues. | Name | Tuple | Values | Name | Tuple | Vaues. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | double | 1-5 | N1,N2 | K1 | 36-40 | N1,N2 | K8 | 71-75 | N1,N2 | K15 |
| Все | double | 6-10 | N1,N2 | K2 | 41-45 | N1,N2 | K9 | 76-80 | N1,N2 | K16 |
| Все | double | 11-15 | N1,N2 | K3 | 46-50 | N1,N2 | K10 | 81-85 | N1,N2 | K17 |
| Все | double | 16-20 | N1,N2 | K4 | 51-55 | N1,N2 | K11 | 86-90 | N1,N2 | K18 |
| Все | double | 21-25 | N1,N2 | K5 | 56-60 | N1,N2 | K12 | 91-95 | 2 | K19 |
| Все | double | 26-30 | N1,N2 | K6 | 61-65 | N1,N2 | K13 | 96-100 | 2 | K20 |
| Все | double | 31-35 | N1,N2 | K7 | 66-70 | N1,N2 | K14 |  | 64 | Res. |

M_PD_COR_TIME_1	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_…	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_8	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_T	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_M	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

- кол. атрибутов:		100

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	51 200

- размер таблицы :		1 689 600

- размер всех таблиц:	16 896 000

Перейти к оглавлению

### Управляющие матрицы (old, new)

M_PP_COR_MATR	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

M_PP_COR_MATR_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | double | 1-4 | 4 | K1 | 41-44 | 4 | K8 | 61-62 | 2 | K15 |
| 1 | double | 5-8 | 4 | K2 | 45-50 | 6 | K9 | 63 |  | K16 |
| 1 | double | 9-12 | 4 | K3 | 51-54 | 4 | K10 | 64-67 | 4 | K17 |
| 1 | double | 13-20 | 8 | K4 | 55-56 | 2 | K11 | 68-71 | 4 | K18 |
| 1 | double | 21-28 | 8 | K5 | 57 | 1 | K12 |  |  | K19 |
| 1 | double | 29-34 | 6 | K6 | 58 | 1 | K13 |  |  | K20 |
| 1 | double | 35-40 | 6 | K7 | 59-60 | 2 | K14 | 72-96 | 10 | Res. |

M_PD_COR_MATR_1	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

M_PD_COR_MATR_…	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

M_PD_COR_MATR_8	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

M_PD_COR_MATR_T	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

- кол. атрибутов:		96

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	7 680

- размер таблицы :		253 440

- размер всех таблиц:	2 280 960

Перейти к оглавлению

### Управляющие функции (old, new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- управляющие функции для каждого режима,

- управляющие функции для связанных режимов,

M_PP_COR_VECT		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=8, T=96

M_PP_COR_VECT_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | double | 1-4 | N1 | K1 | 41-44 | N1 | K8 | 61-62 | N1 | K15 |
| Все | double | 5-8 | N1 | K2 | 45-50 | N1 | K9 | 63 | N1 | K16 |
| Все | double | 9-12 | N1 | K3 | 51-54 | N1 | K10 | 64-67 | N1 | K17 |
| Все | double | 13-20 | N1 | K4 | 55-56 | N1 | K11 | 68-71 | N1 | K18 |
| Все | double | 21-28 | N1 | K5 | 57 | N1 | K12 | 72-73 | 2 | K19 |
| Все | double | 29-34 | N1 | K6 | 58 | N1 | K13 | 74-75 | 2 | K20 |
| Все | double | 35-40 | N1 | K7 | 59-60 | N1 | K14 | 76-96 | 64 | Res. |

M_PD_COR_VECT_1	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

M_PD_COR_VECT_…	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

M_PD_COR_VECT_8	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

M_PD_COR_VECT_T	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

- кол. атрибутов:		96

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	49 152

- размер таблицы :		1 622 016

- размер всех таблиц:	14 598 144

Перейти к оглавлению

### Выходные функции (old, new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- выходные функции для каждого режима,

- выходные функции для связанных режимов,

M_PP_COR_FUN		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=8, T=96

M_PP_COR_FUN_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | double | 1-4 | N2 | K1 | 41-44 | N2 | K8 | 61-62 | N2 | K15 |
| Все | double | 5-8 | N2 | K2 | 45-50 | N2 | K9 | 63 | N2 | K16 |
| Все | double | 9-12 | N2 | K3 | 51-54 | N2 | K10 | 64-67 | N2 | K17 |
| Все | double | 13-20 | N2 | K4 | 55-56 | N2 | K11 | 68-71 | N2 | K18 |
| Все | double | 21-28 | N2 | K5 | 57 | N2 | K12 |  |  | K19 |
| Все | double | 29-34 | N2 | K6 | 58 | N2 | K13 |  |  | K20 |
| Все | double | 35-40 | N2 | K7 | 59-60 | N2 | K14 | 72-96 | 64 | Res. |

M_PD_COR_FUN_1	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

M_PD_COR_FUN_…	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

M_PD_COR_FUN_8	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

M_PD_COR_FUN_T	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

- кол. атрибутов:		96

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	49 152

- размер таблицы:		147 456

- размер всех таблиц:	1 327 104

Перейти к оглавлению

### Измеренные функции (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- измеренные функции токов (подробно) (MC: параметр 1)

M_PP_COR_MC_FUN_M		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=140

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | double | 1-8 | N2 | K1 | 81-88 | N2 | K8 | 115-116 | N2 | K15 |
| 1 | double | 9-16 | N2 | K2 | 89-100 | N2 | K9 | 117 | N2 | K16 |
| 1 | double | 17-24 | N2 | K3 | 101-108 | N2 | K10 | 118-125 | N2 | K17 |
| 1 | double | 25-40 | N2 | K4 | 109-110 | N2 | K11 | 126-133 | N2 | K18 |
| 1 | double | 41-56 | N2 | K5 | 111 | N2 | K12 | 134-135 | 2 | K19 |
| 1 | double | 57-68 | N2 | K6 | 112 | N2 | K13 | 136-137 | 2 | K20 |
| 1 | double | 69-80 | N2 | K7 | 113-114 | N2 | K14 | 138-140 | 64 | Res. |

M_PD_COR_MC_FUN_M		DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=140

- кол. атрибутов:		140

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	71 680

- размер таблицы:		2 365 440

Перейти к оглавлению

### Измерение состояния – все микроконтроллеры, все источники (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- (1-25) Состояние микроконтроллеров

  - 24 битов состояния, Norma/Error/Failed, stat=2

  - Суммарное значение битов состояния, Norma/Error/Failed, stat=2

- (26-29) Состояние ИП

  - Управление, Remote/Local/Failed, stat=24

  - ИП выключен/включен, Off/On/Failed, stat=1

  - Щелевой контроль, Norma/Error/Failed, stat=2

  - резерв

- (30) Суммарное состояние задачи (МС, ИП), Norma/Error/Failed, stat=2

M_PP_COR_MC_MEAS_ST	PASSPORT-табл.физ.пар. P=1, T=660

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | 1-30 | 8 | K1 | 211-240 | 8 | K8 | 421-450 | 2 | K15 |
| 1 | char | 31-60 | 8 | K2 | 241-270 | 12 | K9 | 451-480 | 1 | K16 |
| 1 | char | 61-90 | 8 | K3 | 271-300 | 8 | K10 | 481-510 | 8 | K17 |
| 1 | char | 91-120 | 16 | K4 | 301-330 | 2 | K11 | 511-540 | 8 | K18 |
| 1 | char | 121-150 | 16 | K5 | 331-360 | 1 | K12 | 541-570 | 2 | K19 |
| 1 | char | 151-180 | 12 | K6 | 361-390 | 1 | K13 | 571-600 | 2 | K20 |
| 1 | char | 181-210 | 12 | K7 | 391-420 | 2 | K14 | 601-660 | 16 | Res. |

M_PD_COR_MC_MEAS_ST	DATA-табл.физ.пар. P=33, T=16, A=660

- Кол. атрибутов:		660

- Тип атрибутов:		Char

- Длина атрибутов:	1

- размер плоскости:	10 560

- размер таблицы :	348 480

Перейти к оглавлению