Программа1-10.doc

ПРОГРАММА

работ по запуску бустера в 1 сеансе 2011 года.

| 14.03.11, пн., с 08:00 | Включена СУ У-70 в полном объеме. |
| --- | --- |
| 14.03.11, пн., с 08:00 | Акты готовности систем ТС, ВИК, дымоудаления, АПС, ХПТ. |
| 14.03.11, пн., с 08:00 | Подается заявка на ГПП на переключение трансформатора 110 кВ. |
| 14.03.11, пн., с 08:00 | Включаются системы ТС, контроля протечек воды, водоохлаждения, общей электротехники, вентиляции, временного программирования, АКЭП, ЗГ, ГФ коррекции, электрическая часть вакуумной системы в одну смену. Откачка вакуумной системы в одну смену. |
| 18.03.11, пт., с 08:00 | Работа ЛУ-30 с ускоренным пучком. Вход в пом. 021 прекращен. |
| 21.03.11, пн., с 08:00 | Включаются в круглосуточном режиме системы ТС, контроля протечек воды, водоохлаждения, общей электротехники, вентиляции, временного программирования, АКЭП, ЗГ, ГФ коррекции. Включена электрическая часть вакуумной системы. Откачка вакуумной системы. |
| 21.03.11, пн., с 08:00 до 12:00 | Проверка системы обеспечения электробезопасности (СОЭБ).Акт готовности СОЭБ к работе с циклами. |
| 21.03.11, пн., с 12:00 | Рабочий вакуум в каналах и кольце. Проверка вакуумных блокировок и сигнализации. Работа ускоряющей системы. Включается ССП (в режиме имитации от ЗГ У-70). Запуск технологических систем.. |
| 21.03.11, пн., к 16:00 | Акты (телефонограммы) готовности систем к работе с циклами. |
| 21.03.11, пн., с 16:00 | Работа ОСП на КЭМ (с 16:00 до 8:00). |
| 28.03.11, пт., c 08:00 | Включение всех технологических систем бустера в штатном режиме. |
| 28.03.11, пт., с 08:00 до 10:00 | Проверка системы обеспечения радиационной безопасности (СОРБ). Акт готовности СОРБ. |
| 28.03.11, пт., к 16:00 | Акты готовности к работе с пучком всех технологических систем бустера (кроме ССП, УМ2, канала перевода в У-70). |
| 29.03.11, пн., с 08:00 | Работа с пучком на измерительной ветви канала ввода. Настройка дебанчера. Измерение параметров пучка ЛУ-30. Проверка режимов работы технологических систем. Начало работы бустера с пучком. |
| 29.03.11, пн., с 20:00 | Начало работы бустера с ускоренным пучком. Совместная настройка бустера и ЛУ-30. Настройка бустера и вывода пучка на поглотитель. |
| 30.03.11, ср., к 08:00 | Готовность вакуума на 6 оси У-70. |
| 30.03.11, ср., с 08:00 | Включение и настройка СП-058 на нагрузку. |
| 04.04.11, пн., с 08:00 до 16:00 | Включение канала перевода в У-70, ССП с ВЧ У-70, УМ2.Акты к работе с пучком этих систем. |
| 06.04.11, ср., с 08:00. | Совместная настройка канала перевода и инжекции в У-70 |
| 06.04.11, ср., с 20:00 | Работа У-70 с ускоренным пучком. |

Начальник СОУБ								В.И.Столповский

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБ								Ю.В.Миличенко

Главный инженер УЗЧ У-1,5						В.А.Яичков

Гл. инженер установки ЛУ-30						В.А.Зенин

Гл. инженер установки У-70						Д.А.Демиховский